Technické informace:

Model skartovacího stroje:			cross-cut

Šíře skartovacího otvoru:                  	220mm /122mm

Max množství skartovaných listů:		8*/ 1CD/ 1 kredit karta

Šíře řezu:				4x30mm

Objem koše:				22l

Napájení:				230 V / 50 Hz

Příkon:					0,6 A

Rozměry (VxŠxD) 			555x345x269 mm

Hmotnost netto: 				9,2 kg

* papír 70g/m²

08.11.2010

www.opus.cz

Návod k obsluze skartovacího stroje

CS 2208 AF

1

Autorizovaný servis:

OPUS Praha, s.r.o.

Podolská 557/102

147 00  Praha 4

241 430 084

603 462 820

servis@opus.cz

REJSTŘÍK OPRAV

| P.č. | Datum přijetí | Datum ukončení | Popis opravy | Razítko a podpis servisu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6

Bezpečnostní pokyny:

- Než začnete pracovat se strojem, seznamte se s návodem 
k použití a s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uchovejte a  používejte   vždy v případě  jakýchkoliv pochybnosti  týkajících se obsluhy stroje.

- Stroj položte na stabilním  a  dostatečně pevném povrchu v blízkosti zásuvky s napětím 230V/50H.

- Stroj je nutné chránit před prachem a vlhkem.

- Nepokládejte stroj v blízkosti hřejivých a ventilačních  zařízení.

- Nepoužívejte stroj v blízkosti vznětlivých kapalin a plynů.

- Zesilovací kabel chraňte před poškozením, nepoužívejte kabel k přemísťování stroje nebo k vyndávání zástrčky ze zásuvky.

- Stroj vypněte ze zdroje napájení, pokud ho delší dobu nebudete používat, nebo jej budete přemísťovat.

- Celkové vypnutí stroje nastane po vyndání zástrčky ze zásuvky.

- Zařízení  skladujte mimo dosah dětí.

- Stroj obsahuje rotační součástky, které mohou vtáhnout volné části garderóby, vlasy atd.

- Dbejte na zvýšenou opatrnost při vkládání rukou do skartovacího otvoru.

- Nepoužívejte  přístroj k jiným účelům, než je určeno v návodu.

- Kontrolujte správný chod  stroje. Pokud zjistíte nějakou závadu stroje při práci, ihned se spojte se servisní opravnou.

- Zařízení je určeno pouze pro práci v uzavřené místnosti s teplotou vyšší než 8°C.

- Než sundáte kteroukoli ochranu stroje, vyjměte zástrčku ze zásuvky.

- Při použití nesprávných  látek k promázání stroje, riskujete vznik požáru.

- Zacházejte se zařízením vždy dle všeobecných pravidel.

- Veškeré opravy stroje může provádět pouze oprávněná osoba.

Doporučení od výrobce:

- Skartovací stroj je určen pouze ke skartování papíru a kreditních karet. Nepoužívejte stroj k ničení jiných materiálů.

- Pokud stroj delší dobu nebudete používat přepněte vypínač do polohy „0”.

- Pravidelně vyprázdňujte nádobu na odpad.

- Než začnete skartovat dokumenty odstraňte z papírů sešívací a kancelářské sponky.

- Skartovací stroj funguje pouze s košem, který je součásti sady.

- Pro zajištění dlouhé žovotnosti stroje a jeho bezproblémový chod neskartujte jednorázově více než 8 listů papírů (70g/m²). Neskartujte počítačové výtisky, měkké PVC fólie, lakovaný papír ani kartón – může to poškodit řezací mechanismus.

- POZOR! Osobní skartovací stroje nejsou určené do nepřetržitého provozu. Doporučujeme  4 minutové pauzy po 2 minutách práce. Přetížení stroje může způsobit chvilkové vypnutí. Časté přetížení stroje může způsobit jeho trvalé poškození.

3

Declaration of Conformity Deklaracja Zgodności OPUS Sp.z o.o. hereby declares that the machine specified below is in accordance with the following directives and standards: Opus Sp.zo.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw UE oraz powiązanymi z nimi normami zharmonizowanymi: 2006/95/WE; 2004/108/WE EN 60950-1 :2006+A1:2009; PN- EN 55014-1:2007; PN-CISPR 16-1:1997; PN-CISPR 16- 2 : 1999 Name/ Nazwa : OPUS Sp. z o. o. Address/ Adres : ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice Type of the machine / typ : Niszczarka / Shredder Model No / model : CS 2208 AF POLAND / Polska ………………………………… (Place / Kraj) (Signature / podpis) 22.07.2010 Krystian Nawrat (Date / Data) (Full Name/ Imię i Nazwisko)

4

## Možné nepravidelnosti v chodu stroje:

| Porucha | Příčina | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Stroj se automaticky nezapne při vložení listů do skartovacího otvoru. | Stroj je špatně zapojen do zdroje napájení. Listy papíru určené ke skartaci jsou příliš tenké. Motor je přehřátý. Papír se uvnitř zasekl. Nádoba na odpad není dobře zasunutá. | Zkontrolujte zapojení zesilovacího kabelu. Přeložte papír napůl, nebo zvětšete množství papíru a znovu je vložte do skartovacího otvoru. Vypněte stroj na 30 min a pak jej znovu zapněte. Odstraňte zaseknutý papír ze skartovacího otvoru. Dosuňte nádobu na odpad. |
| Stroj se automaticky nevypne po skartaci papíru. | Čidlo uvnitř skartovacího otvoru je zakryté odřezkem papíru. | Očistěte čidlo. |
| Stroj pracuje příliš hlasitě. | Stroj je umístěn na nerovném povrchu. | Umístěte stroj na rovném a stabilním povrchu. |
| Stroj nefunguje tak, jak by měl. | Vkládáte nadměrné množství papíru do skartovacího otvoru. Rozměr papíru je větší, než rozměr skartovacího otvoru. Papír ke skartaci jste nevložili doprostřed skartovacího otvoru. | Uberte množství jednorázově skartovaných listů. Zmáčkněte funkci REV, odstraňte zaseknutý papír a pak pokračujte ve skartaci. Vložte papír doprostřed skartovacího otvoru. |

Pokud nastanou jakékoliv jiné  poruchy stroje, vyjměte zástrčku ze zásuvky a ihned kontaktujte autorizovaný servis.

POZOR!  Nedodržování doporučení od výrobce může vézt ke ztrátě záruky.

5

# Obsluha stroje:

### Stroj postavte na stabilním a rovném povrchu.

### Než zapnete stroj do zdroje napájení, ujistěte se, že hlavní vypínač je umístěn v poloze „0”.

### Umístěte hlavní vypínač do polohy „I” → rozsvítí se dioda připravenosti
k práci.

### Vložte papír do skartovacího otvoru. POZOR! Papír vkládejte doprostřed skartovacího otvoru, po vložení papíru do otvoru, stroj se automaticky zapne. Max šíře papíru je 220 mm, pokud listy papíru, které chcete skartovat, jsou širší, je třeba je přistřihnout nebo složit tak, aby  měly odpovídající velikost.  Jednorázově lze skartovat max 8 listů papírů 70g/m².

### Stroj je vybaven automatickým podavačem pro skartovaný materiál. Pokud potřebujete použít automatický podavač přepněte spínač na značku „FWD”

### Stroj skartuje kreditní kartu nebo CD/DVD. Nelze současně skartovat papír a kreditní kartu případně CD/DVD.

### Stroj je vybaven kontrolou přehřátí motoru. Pokud k této situaci dojde rozsvítí se červená dioda. Po vychladnutí se opět spustí skartovací proces.

### Jakmile ukončíte skartování, vypněte hlavní vypínač do polohy „O” .

### V případě zaseknutí se papíru je třeba papír vyndat nebo zmáčknout tlačítko „REV”, aby se odstranil zaseknutý papír → pokud se ani tímto způsobem problém nevyřeší,odpojte stroj ze zdroje napájení a kontaktujte autorizovaný servis.

# Čištění:

- Než začnete stroj čistit, ujistěte se, že hlavní vypínač stroje se nachází 
v poloze „0”, a zástrčka je vyjmutá ze zásuvky.

- Pokud je nádoba na odpad přeplněná, je třeba ji vyjmout a vyprázdnit. Přeplněná nádoba na odpad může způsobit potíže z vkládáním papíru 
do skartovacího otvoru. Je  proto třeba pravidelně vyprázdňovat nádobu 
na odpad.

- Čištění krytu – ušpiněný kryt stroje je třeba utřít měkkým hadříkem navlhčeným vodou nebo jemným čisticím prostředkem. Stroj nesmí být ponořen ve vodě!  Nepoužívejte benzen nebo alkohol, rozpouštědlo na barvy nebo benzín – použití těchto přípravků může způsobit trvalé poškození krytu.

.

# Údržba:

- Než začnete s údržbou stroje, odpojte jej ze zdroje napájení!

- Pravidelné potírání řezacích nožů olejem, předchází snížení  výkonnosti, zvýšení hlasitosti stroje a znatelně prodlužuje jeho životnost.

- Řezací nože  potírejte  speciálním olejem (dodává firma OPUS) vždy v případě, že jste  již několikrát vyprázdnili nádobu (pytel) na odpad. Stačí několik listů papírů  namočit  olejem a pak je skartovat. Olej se automaticky rozetře  po celém povrchu mezi řezacími noži.

2